Совет Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района

Р Е Ш Е Н И Е

25  декабря 2014г.						                         №  2

ст.Ладожская							        Протокол №  5

О внесении изменений в  решение Совета Ладожского сельского поселения  Усть-Лабинского района от  27 мая  2014 года № 1 Протокол №71 «Об утверждении Правил землепользования  и застройки Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

В Руководствуясь  статьями 32,33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаньях в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района, утвержденного решением Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от  26 октября 2006 года № 1 протокол № 15, Совет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района р е ш и л:

1. Внести  в  приложение к решению Совета Ладожского сельского поселения  Усть-Лабинского района от  27 мая  2014 года № 1 Протокол №71           0«Об утверждении Правил землепользования  и застройки Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района», следующие изменения:

1.1.  раздел № 3 Правил землепользования  и застройки Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, изложить в новой редакции, прилагается;

1.2. в приложение к Правилам землепользования  и застройки Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района (схема градостроительного зонирования территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района М:10000)  в зону Ж-1 Б № 303 добавить: земельный участок с К № 23:35:1006007:311 по адресу ст. Ладожская, ул. Ленина, 19.

2. Общему отделу администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района (Тунгатова) обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района 			                                   В.А. Островский

Глава Ладожского  сельского поселения

Усть-Лабинского района			                                   А.И. Квитко

Приложение  к решению Совета Ладожского  сельского поселения

Усть-Лабинского района

от _________________ года  №  __

Протокол № __

## «3.1. Градостроительный регламент территориальной зоны

## индивидуальной жилой застройки (Ж-1Б)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); -приусадебный участок личного подсобного хозяйства; - блокированная жилая застройка; - передвижное жилье; - связь (подземный); -энергетика; - трубопроводный транспорт; -историческая; - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; -общее пользование территории; - личное подсобное хозяйство; - индивидуальное жилищное строительство. - объекты для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); -приусадебный участок личного подсобного хозяйства; - блокированная жилая застройка; - передвижное жилье; - историческая; -энергетика; - трубопроводный транспорт; 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки для: - коммунальное обслуживание; - социальное обслуживание; - бытовое обслуживание; - здравоохранение; - образование и просвещение; - культурное развитие; - религиозное использование; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - деловое управление; - торговые центры (торгово-развлекательные центры); - рынки; - магазины; - банковская и страховая деятельность; - общественное питание; - гостиничное обслуживание; - развлечения; - обслуживание автотранспорта; - связь; - выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; - растениеводство - размещение объектов общественного питания; - размещение объектов торговли; - рекламный щит. - объекты для: - коммунальное обслуживание; - социальное обслуживание; - бытовое обслуживание; - здравоохранение; - образование и просвещение; - культурное развитие; - религиозное использование; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - деловое управление; - торговые центры (торгово-развлекательные центры); - рынки; - магазины; - банковская и страховая деятельность; - общественное питание; - гостиничное обслуживание; - развлечения; - обслуживание автотранспорта; - связь; - коммунальное обслуживание; - склад; - размещение объектов общественного питания; - размещение объектов торговли; - рекламный щит. 3. Вспомогательные виды использования: - здания, строения, сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения; - пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования; - детские, спортивные площадки, площадки для отдыха; - площадки с контейнерами для сбора мусора. | 1. Площадь земельного участка: - для усадебного жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства не менее 600 кв.м и не более 3000 кв.м; - для многоквартирного жилого дома не менее 1000кв. м; - для нежилого здания не менее 200кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 12м. 3. Жилые дома, здания объектов торговли, общественного питания, объектов обслуживания населения, объектов для занятий физкультурой должны располагаться на расстоянии: - не менее 5м от красной линии улиц, фронтальных границ земельных участков; - не менее 3м от красной линии проездов. 4. Минимальные отступы, измеряемые от наружных граней стен зданий и строений: а) от границ соседнего участка: - до зданий не менее 3м; - до строений, сооружений вспомогательного использования не менее 1м; б) от зданий до отдельно стоящих вспомогательных хозяйственных строений: - от изолированного входа в строение для содержания скота, птицы до входа в жилой дом не менее 7м; - от окон жилых помещений до вспомогательных хозяйственных строений, расположенных на соседних земельных участках не менее 6м; в) до стволов высокорослых деревьев не менее 4м. 5. Предельное количество этажей: - для жилых домов и нежилых зданий не более 3 надземных этажей; - для вспомогательных хозяйственных строений не более 2 надземных этажей. 6. Предельная высота зданий, строений, сооружений (за исключением шпилей, башен, флагштоков): - для зданий от уровня пола первого этажа не более 15м; - для сооружений, строений вспомогательного использования высота от уровня пола не более 7м. 7. Максимальный процент застройки земельного участка не более 60%. 8. Высота ограждения земельных участков не более 2м, за исключением высоты входных групп (ворот). 9. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота 0,5м. | 1. На территории земельного участка, расположенной со стороны улиц не допускается: - размещение строений вспомогательного использования, за исключением гаражей; - хранение строительных материалов, изделий и конструкции, мусора; - хранение, ремонт транспортных средств. 2. Во встроенных помещениях жилых домов не допускается хранение, использование, торговля, взрывоопасных, огнеопасных, опасных химических, легковоспламеняющихся материалов и веществ. 3. Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии водоотведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 4. Содержание домашнего скота и птицы разрешается на земельных участках площадью не менее 600кв.м. 5. Не допускается: - размещение вывесок, рекламы в местах для окон. 6. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных и условно разрешенных видов использования не допускается без устройства стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Размещение стоянок (парковок) на территориях общего пользования возможно в случае соблюдения требований по безопасности дорожного движения при согласовании (рассмотрении) проектной документации органами по безопасности дорожного движения, администрацией поселения. 7. Определение границ земельных участков, проектирование, строительство объектов основных видов разрешенного использования зданий, строений, сооружений вспомогательного использования на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проектов планировки и межевания территорий. |

3.2. Градостроительный регламент территориальной зоны

общественного назначения (ОД-1)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки для: - социальное обслуживание; - культурное развитие; - религиозное использование; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - общее пользование территории; - обеспечение внутреннего правопорядка; связь (подземный); -энергетика; - трубопроводный транспорт. - общее пользование территории; - размещения офисного здания и со встроенными помещениями для торговли. - объекты для: - социальное обслуживание; - культурное развитие; - религиозное использование; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - общее пользование территории; - обеспечение внутреннего правопорядка; -энергетика; - трубопроводный транспорт; - офисное здание и со встроенными помещениями для торговли. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - деловое управление; - торговые центры (торгово- развлекательные центры); - рынки; - магазины; - банковская и страховая деятельность; - общественное питание; - гостиничное обслуживание; - предпринимательство; - связь; - размещение объектов общественного питания; - размещение объектов торговли; - рекламный щит. - объекты для: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - деловое управление; - торговые центры (торгово- развлекательные центры); - рынки; - магазины; - банковская и страховая деятельность; - общественное питание; - гостиничное обслуживание; - предпринимательство; - связь; - размещение объектов общественного питания; - размещение объектов торговли; - рекламный щит. 3. Вспомогательные виды использования: тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Минимальная площадь земельного участка не менее 200кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 15м. 3. Здания должны располагаться: - на расстоянии не менее 3м от красной линии улиц, фронтальных границ земельных участков; - на расстоянии не менее 3м от красной линии проездов. 4. Минимальные отступы, измеряемые от наружных граней стен зданий и строений: а) от границ соседнего участка: - до зданий не менее 3м; - до строений, сооружений вспомогательного использования не менее 1м; б) от зданий до отдельно стоящих вспомогательных хозяйственных строений: - от изолированного входа в строение для содержания домашнего скота, птицы до входа в жилой дом не менее 7м; - от окон жилых помещений до вспомогательных хозяйственных строений, расположенных на соседних земельных участках не менее 6м; в) до стволов высокорослых деревьев не менее 4м. 5. Предельное количество этажей: - для зданий не более 3 надземных этажей; - для вспомогательных хозяйственных строений не более 2 надземных этажей. 6. Предельная высота зданий, строений, сооружений (за исключением шпилей, башен, флагштоков): - для зданий высота от уровня пола первого этажа не более 16м; - для сооружений, строений вспомогательного использования высота от уровня пола не более 7м. 7.Максимальный процент застройки земельного участка не более 80%. 8.Высота ограждения земельных участков: - открытых спортивных площадок от 2м до 5м; - хозяйственных зон нежилых зданий не более 1,6м; - объектов для занятий физкультурой и спортом, объектов образования, усадебных жилых домов не более 2м. 9. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота от 0,3м до 0,8м. | 1. На территории земельных участков со стороны улиц не допускается: - устройство ограждений земельного участка, за исключением земельных участков жилой застройки, - размещение строений вспомогательного использования; - хранение строительных материалов, изделий и конструкции, мусора; - хранение, ремонт транспортных средств. 2.Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии водоотведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 3. Не допускается: - размещение вывесок в местах для окон; - устройство крыш синего цвета. 4. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных и условно разрешенных видов использования не допускается без устройства стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Размещение стоянок (парковок) на территориях общего пользования возможно в случае соблюдения требований по безопасности дорожного движения при согласовании (рассмотрении) проектной документации органами по безопасности дорожного движения, администрацией поселения. 5. Определение границ земельных участков, размещение объектов капитального строительства, строений, сооружений вспомогательного использования на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проектов планировки и межевания территорий. |

3.3. Градостроительный регламент территориальной зоны делового

и коммерческого назначения (ОД-2)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки для: - рынки; - магазины; - общественное питание; - развлечения; - общественное питание; - банковская и страховая деятельность; - гостиничное обслуживание; - деловое управление; - торгово – развлекательные центры); - связь (подземный); -энергетика; - трубопроводный транспорт. - общее пользование территории; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания; - размещение рынка; - размещения офисного здания и со встроенными помещениями для торговли. - объекты для: - рынки; - магазины; - общественное питание; - развлечения; - общественное питание; - банковская и страховая деятельность; - гостиничное обслуживание; - деловое управление; - торгово – развлекательные центры); -энергетика; - трубопроводный транспорт; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания; - здания, сооружения, магазины рынка; - офисное здание и со встроенными помещениями для торговли. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - связь; - предпринимательство; - культурное развитие; - бытовое обслуживание; - социальное обслуживание; -коммунальное обслуживание; - религиозное использование; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - обслуживание автотранспорта; - склады - рекламный щит;. - объекты для: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - связь; - предпринимательство; - культурное развитие; - бытовое обслуживание; - социальное обслуживание; -коммунальное обслуживание; - религиозное использование; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - обслуживание автотранспорта; - склады; - рекламный щит. 3. Вспомогательные виды использования: тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Минимальная площадь земельного участка: - для жилого дома не менее 600 кв.м; - для нежилого здания не менее 200 кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 15м. 3. Нежилые и жилые здания должны располагаться: - на расстоянии не менее 3м от красной линии улиц, фронтальных границ земельных участков; - на расстоянии не менее 3м от красной линии проездов. 4. Минимальные отступы, измеряемые от наружных граней стен зданий и строений: а) от границ соседнего участка: - до зданий не менее 3м; - до строений, сооружений вспомогательного использования не менее 1м; б) от зданий до отдельно стоящих вспомогательных хозяйственных строений: - от изолированного входа в строение для содержания домашнего скота, птицы до входа в жилой дом не менее 7м; - от окон жилых помещений до вспомогательных хозяйственных строений, расположенных на соседних земельных участках не менее 6м; в) до стволов высокорослых деревьев не менее 4м. 5. Предельное количество этажей: - для зданий не более 3 надземных этажей; - для вспомогательных хозяйственных строений не более 2 надземных этажей. 6. Предельная высота зданий, строений, сооружений (за исключением шпилей, башен, флагштоков): - для зданий высота от уровня пола первого этажа не более 16м; - для сооружений, строений вспомогательного использования высота от уровня пола не более 7м. 7.Максимальный процент застройки земельного участка не более 80%. 8.Высота ограждения земельных участков: - открытых спортивных площадок от 2м до 5м; - хозяйственных зон нежилых зданий не более 1,6м; - объектов для занятий физкультурой и спортом, объектов образования, усадебных жилых домов не более 2м. 9. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота от 0,3м до 0,8м. | 1. На территории земельных участков со стороны улиц не допускается: - размещение строений вспомогательного использования (кроме жилой застройки (гаража)); - хранение строительных материалов, изделий и конструкции, мусора; - хранение, ремонт транспортных средств. 2. Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии водоотведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 3. Не допускается: - устройство крыш зданий и строений синего, голубого цветов; - размещение вывесок, рекламы в местах для окон; - устройство ограждения земельных участков, за исключением устройства непрозрачного ограждения хозяйственных зон высотой не более 1,6м, ограждения жилой застройки высотой не более 2м. 4. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных и условно разрешенных видов использования не допускается без устройства стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Размещение стоянок (парковок) на территориях общего пользования возможно в случае соблюдения требований по безопасности дорожного движения при согласовании (рассмотрении) проектной документации органами по безопасности дорожного движения, администрацией поселения. 5. Определение границ земельных участков, размещение объектов капитального строительства, строений, сооружений вспомогательного использования на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проектов планировки и межевания территорий. |

3.4. Градостроительный регламент территориальной зоны

объектов образования (ОД-3)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки для: - образования и просвещения. - объекты для: - образования и просвещения. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); -личное подсобное хозяйство; - индивидуальное жилищное строительство - объекты для: - земельные участки для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - личное подсобное хозяйство; - индивидуальное жилищное строительство. 3. Вспомогательные виды использования: тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Минимальная площадь земельного участка не менее 2000 кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 15м. 3. Нежилые здания, жилые дома должны располагаться на расстоянии не менее 3м от красной линии улиц и проездов, границ земельного участка. 4. Предельное количество надземных этажей: - для зданий не более 3; - для вспомогательных хозяйственных строений не более 2. 5. Предельная высота зданий и сооружений (за исключением шпилей, башен, флагштоков): - от уровня пола первого этажа не более 16м; - для вспомогательных хозяйственных строений высота от уровня пола не более 7м. 6.Максимальный процент застройки земельного участка не более 60%. 7.Ограждение: - земельного участка со стороны улиц и проездов должно быть прозрачным высотой не более 2м; - хозяйственных зон должно быть не непрозрачным высотой не более 1,6м. 8. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота от 0,3м до 0,8м. | 1. На территории земельных участков со стороны улиц не допускается размещение строений вспомогательного использования. 2.Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии водоотведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 3. Не допускается: - размещение вывесок в местах для окон; 4. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных и условно разрешенных видов использования не допускается без устройства стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 5. Определение границ земельных участков, размещение объектов капитального строительства на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проекта планировки территории. |

3.5. Градостроительный регламент территориальной зоны объектов

для занятий физкультурой и спортом (ОД-4)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки для: -спорт: - объекты для : - спорт. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки для: - рекламный щит - объекты для : - рекламный щит 3. Вспомогательные виды использования: тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Минимальная площадь земельного участка не менее 600кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее15 м. 3. Нежилые здания, сооружения для занятий физкультурой и спортом должны располагаться на расстоянии не менее 3м от красных линий улиц и проездов, границ земельного участка. 4. Предельное количество надземных этажей: - для зданий не более 3; - для вспомогательных хозяйственных строений не более 2. 5. Предельная высота зданий и сооружений (за исключением шпилей, башен, флагштоков): - от уровня пола первого этажа не более 16м; - для вспомогательных хозяйственных строений высота от уровня пола не более 7м. 6.Максимальный процент застройки земельного участка не более 80%. 7.Ограждение: - земельного участка должно быть прозрачным высотой не более 2м; - хозяйственных зон должно быть не непрозрачным высотой не более 1,6м. 8. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота от 0,3м до 0,8м. | 1. На территории земельных участков со стороны улиц не допускается размещение строений вспомогательного использования. 2.Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии водоотведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 3. Не допускается: - размещение вывесок в местах для окон; 4. Проектирование, строительство, реконструкция объектов не допускается без устройства стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 5. Определение границ земельных участков, размещение объектов капитального строительства на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проекта планировки территории. |

3.6. Градостроительный регламент территориальной зоны

объектов здравоохранения (ОД-5)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки для: - здравоохранение. -объект для: здравоохранение. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки для: - рекламный щит - объекты для : - рекламный щит 3. Вспомогательные виды использования: тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Минимальная площадь земельного участка не менее 400кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 15 м. 3. Нежилые здания должны располагаться на расстоянии не менее 3м от красных линий улиц и проездов, границ земельного участка. 4. Предельное количество надземных этажей: - для зданий не более 3; - для вспомогательных хозяйственных строений не более 2. 5. Предельная высота зданий и сооружений (за исключением шпилей, башен, флагштоков): - от уровня пола первого этажа не более 16м; - для вспомогательных хозяйственных строений высота от уровня пола не более 7м. 6.Максимальный процент застройки земельного участка не более 80%. 7.Ограждение: - земельного участка со стороны улиц и проездов должно быть прозрачным высотой не более 2м; - хозяйственных зон должно быть не непрозрачным высотой не более 1,6м. 8. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота от 0,3м до 0,8м. | 1. На территории земельных участков со стороны улиц не допускается размещение строений вспомогательного использования. 2.Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии водоотведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 3. Не допускается: - размещение вывесок в местах для окон; 4. Проектирование, строительство, реконструкция объектов не допускается без устройства стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 5. Определение границ земельных участков, размещение объектов капитального строительства на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проекта планировки территории. |

3.7. Градостроительный регламент территориальной зоны предприятий, производств и объектов II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м (П-2)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 500м для: - недропользование; - тяжелая промышленность; - легкая промышленность; - пищевая промышленность; - нефтехимическая промышленность; - строительная промышленность; - энергетика; - связь; - склады; - обеспечение космической деятельности. - объекты с санитарно-защитной зоной не более 500м для: - - недропользование; - тяжелая промышленность; - легкая промышленность; - пищевая промышленность; - нефтехимическая промышленность; - строительная промышленность; - энергетика; - связь; - склады; - обеспечение космической деятельности. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 500м для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - связь; - культурное развитие; - бытовое обслуживание; - социальное обслуживание; -коммунальное обслуживание; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - обслуживание автотранспорта; - склады; - рекламный щит; - личное подсобное хозяйство; - индивидуальное жилищное строительство; - рынки; - магазины; - общественное питание; - развлечения; - банковская и страховая деятельность; - гостиничное обслуживание; - деловое управление; - торгово – развлекательные центры); -энергетика; - трубопроводный транспорт; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания. - объекты с санитарно-защитной зоной не более 500м для: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 500м для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - связь; - культурное развитие; - бытовое обслуживание; - социальное обслуживание; -коммунальное обслуживание; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - обслуживание автотранспорта; - склады; - рекламный щит; - личное подсобное хозяйство; - индивидуальное жилищное строительство; - рынки; - магазины; - общественное питание; - развлечения; - банковская и страховая деятельность; - гостиничное обслуживание; - деловое управление; - торгово – развлекательные центры); -энергетика; - трубопроводный транспорт; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания. 3. Вспомогательные виды использования: тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Минимальная площадь земельного участка не менее 2000 в.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 15м. 3. Здания, отдельно стоящие и пристроенные строения вспомогательного использования должны располагаться: - от красной линии улиц, фронтальных границ земельных участков на расстоянии не менее 3м; - от красной линии проездов, границ соседних земельных участков на расстоянии не менее 3м. 4. Предельное количество надземных этажей: - для зданий не более 3 этажей; - для строений вспомогательного использования не более 2 этажей. 5. Предельная высота (за исключением шпилей, башен, вышек связи, опор освещения): - для зданий от уровня пола первого этажа не более 17м; - для сооружений и строений вспомогательного использования от уровня пола первого этажа не более 7м. 6. Максимальный процент застройки земельного участка, включая застройку объектами вспомогательных видов использования не более 70%. 7. Высота ограждения земельного участка не менее 1,6м. 8. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота от 0,3м до 0,8м. 9. Цвета ограждения земельных участков, крыш зданий и строений --синий, серый. | 1. Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии отведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 2. Не допускается размещение вывесок в местах для окон. 3. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных и условно разрешенных видов использования не допускается без устройства на территории своего земельного участка стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Размещение стоянок (парковок) на территориях общего пользования возможно в случае соблюдения требований по безопасности дорожного движения при согласовании (рассмотрении) проектной документации органами по безопасности дорожного движения, администрацией поселения. 4. Определение границ земельных участков, размещение объектов капитального строительства, сооружений и строений вспомогательного использования на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проекта планировки территории. |

3.8. Градостроительный регламент территориальной зоны предприятий, производств и объектов III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м (П-3)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 300м для: - недропользование; - тяжелая промышленность; - легкая промышленность; - пищевая промышленность; - нефтехимическая промышленность; - строительная промышленность; - энергетика; - связь; - склады; - обеспечение космической деятельности. - объекты с санитарно-защитной зоной не более 300м для: - - недропользование; - тяжелая промышленность; - легкая промышленность; - пищевая промышленность; - нефтехимическая промышленность; - строительная промышленность; - энергетика; - связь; - склады; - обеспечение космической деятельности. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 300м для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - связь; - культурное развитие; - бытовое обслуживание; - социальное обслуживание; -коммунальное обслуживание; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - обслуживание автотранспорта; - склады; - рекламный щит; - личное подсобное хозяйство; - индивидуальное жилищное строительство; - рынки; - магазины; - общественное питание; - развлечения; - банковская и страховая деятельность; - гостиничное обслуживание; - деловое управление; - торгово – развлекательные центры); -энергетика; - трубопроводный транспорт; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания. - объекты с санитарно-защитной зоной не более 300м для: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 500м для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - связь; - культурное развитие; - бытовое обслуживание; - социальное обслуживание; -коммунальное обслуживание; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - обслуживание автотранспорта; - склады; - рекламный щит; - личное подсобное хозяйство; - индивидуальное жилищное строительство; - рынки; - магазины; - общественное питание; - развлечения; - банковская и страховая деятельность; - гостиничное обслуживание; - деловое управление; - торгово – развлекательные центры); -энергетика; - трубопроводный транспорт; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания. 3. Вспомогательные виды использования: тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Минимальная площадь земельного участка не менее 2000кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 15м. 3. Здания, отдельно стоящие и пристроенные строения вспомогательного использования должны располагаться: - от красной линии улиц, фронтальных границ земельных участков на расстоянии не менее 3м; - от красной линии проездов, границ соседних земельных участков на расстоянии не менее 3м. 4. Предельное количество надземных этажей: - для зданий не более 3 этажей; - для строений вспомогательного использования не более 2 этажей. 5. Предельная высота (за исключением шпилей, башен, вышек связи, опор освещения): - для зданий от уровня пола первого этажа не более 17м; - для сооружений и строений вспомогательного использования от уровня пола первого этажа не более 7м. 6. Максимальный процент застройки земельного участка, включая застройку объектами вспомогательных видов использования не более 70%. 7. Высота ограждения земельного участка не менее 1,6м. 8. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота от 0,3м до 0,8м. 9. Цвета ограждения земельных участков, крыш зданий и строений синий, серый. | 1. Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии отведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 2. Не допускается размещение вывесок в местах для окон. 3. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных и условно разрешенных видов использования не допускается без устройства на территории своего земельного участка стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Размещение стоянок (парковок) на территориях общего пользования возможно в случае соблюдения требований по безопасности дорожного движения при согласовании (рассмотрении) проектной документации органами по безопасности дорожного движения, администрацией поселения. 4. Определение границ земельных участков, размещение объектов капитального строительства, сооружений и строений вспомогательного использования на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проекта планировки территории. |

3.9. Градостроительный регламент территориальной зоны предприятий, производств

и объектов IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100м (П-4)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 100м для: - недропользование; - тяжелая промышленность; - легкая промышленность; - пищевая промышленность; - нефтехимическая промышленность; - строительная промышленность; - энергетика; - связь; - склады; - обеспечение космической деятельности; - железнодорожный транспорт; - автомобильный транспорт; - объекты с санитарно-защитной зоной не более 100м для: - - недропользование; - тяжелая промышленность; - легкая промышленность; - пищевая промышленность; - нефтехимическая промышленность; - строительная промышленность; - энергетика; - связь; - склады; - обеспечение космической деятельности; - железнодорожный транспорт; - автомобильный транспорт; 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 100м для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - связь; - культурное развитие; - бытовое обслуживание; - социальное обслуживание; -коммунальное обслуживание; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - обслуживание автотранспорта; - склады; - рекламный щит; - личное подсобное хозяйство; - индивидуальное жилищное строительство; - рынки; - магазины; - общественное питание; - развлечения; - банковская и страховая деятельность; - гостиничное обслуживание; - деловое управление; - торгово – развлекательные центры); -энергетика; - трубопроводный транспорт; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания. - объекты с санитарно-защитной зоной не более 100м для: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 500м для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - связь; - культурное развитие; - бытовое обслуживание; - социальное обслуживание; -коммунальное обслуживание; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - обслуживание автотранспорта; - склады; - рекламный щит; - личное подсобное хозяйство; - индивидуальное жилищное строительство; - рынки; - магазины; - общественное питание; - развлечения; - банковская и страховая деятельность; - гостиничное обслуживание; - деловое управление; - торгово – развлекательные центры); -энергетика; - трубопроводный транспорт; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания. 3. Вспомогательные виды использования: тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Минимальная площадь земельного участка не менее 2000кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 15м. 3. Здания, отдельно стоящие и пристроенные строения вспомогательного использования должны располагаться: - от красной линии улиц, фронтальных границ земельных участков на расстоянии не менее 3м; - от красной линии проездов, границ соседних земельных участков на расстоянии не менее 3м. 4. Предельное количество надземных этажей: - для зданий не более 3 этажей; - для строений вспомогательного использования не более 2 этажей. 5. Предельная высота (за исключением шпилей, башен, вышек связи, опор освещения): - для зданий от уровня пола первого этажа не более 17м; - для сооружений и строений вспомогательного использования от уровня пола первого этажа не более 7м. 6. Максимальный процент застройки земельного участка, включая застройку объектами вспомогательных видов использования не более 70%. 7. Высота ограждения земельного участка не менее 1,6м. 8. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота от 0,3м до 0,8м. 9. Цвета ограждения земельных участков, крыш зданий и строений -- синий, серый. | 1. Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии отведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 2. Не допускается размещение вывесок в местах для окон. 3. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных и условно разрешенных видов использования не допускается без устройства на территории своего земельного участка стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Размещение стоянок (парковок) на территориях общего пользования возможно в случае соблюдения требований по безопасности дорожного движения при согласовании (рассмотрении) проектной документации органами по безопасности дорожного движения, администрацией поселения. 4. Определение границ земельных участков, размещение объектов капитального строительства, сооружений и строений вспомогательного использования на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проекта планировки территории. |

3.10. Градостроительный регламент территориальной зоны предприятий, производств

и объектов V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50м (П-5)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 50 м для: - недропользование; - тяжелая промышленность; - легкая промышленность; - пищевая промышленность; - нефтехимическая промышленность; - строительная промышленность; - энергетика; - связь; - склады; - обеспечение космической деятельности. - объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м для: - - недропользование; - тяжелая промышленность; - легкая промышленность; - пищевая промышленность; - нефтехимическая промышленность; - строительная промышленность; - энергетика; - связь; - склады; - обеспечение космической деятельности. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 50 м для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - связь; - культурное развитие; - бытовое обслуживание; - социальное обслуживание; -коммунальное обслуживание; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - обслуживание автотранспорта; - склады; - рекламный щит; - личное подсобное хозяйство; - индивидуальное жилищное строительство; - рынки; - магазины; - общественное питание; - развлечения; - банковская и страховая деятельность; - гостиничное обслуживание; - деловое управление; - торгово – развлекательные центры); -энергетика; - трубопроводный транспорт; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания. - объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м для: - земельные участки с санитарно-защитной зоной не более 500м для: - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов); - связь; - культурное развитие; - бытовое обслуживание; - социальное обслуживание; -коммунальное обслуживание; - общественное управление; - обеспечение научной деятельности; - ветеринарное обслуживание; - обслуживание автотранспорта; - склады; - рекламный щит; - личное подсобное хозяйство; - индивидуальное жилищное строительство; - рынки; - магазины; - общественное питание; - развлечения; - банковская и страховая деятельность; - гостиничное обслуживание; - деловое управление; - торгово – развлекательные центры); -энергетика; - трубопроводный транспорт; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания. 3. Вспомогательные виды использования: тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Минимальная площадь земельного участка не менее 1000кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 15 м. 3. Здания, отдельно стоящие и пристроенные строения вспомогательного использования должны располагаться: - от красной линии улиц, фронтальных границ земельных участков на расстоянии не менее 3м; - от красной линии проездов, границ соседних земельных участков на расстоянии не менее 3м. 4. Предельное количество надземных этажей: - для зданий не более 3 этажей; - для строений вспомогательного использования не более 2 этажей. 5. Предельная высота (за исключением шпилей, башен, вышек связи, опор освещения): - для зданий от уровня пола первого этажа не более 15м; - для сооружений и строений вспомогательного использования от уровня пола первого этажа не более 7м. 6. Максимальный процент застройки земельного участка, включая застройку объектами вспомогательных видов использования не более 70%. 7. Высота ограждения земельного участка не менее 1,6м,. 8. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота от 0,3м до 0,8м. 9. Цвета ограждения земельных участков, крыш зданий и строений -- синий, серый. | 1. Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии отведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 2. Не допускается размещение вывесок в местах для окон. 3. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных и условно разрешенных видов использования не допускается без устройства на территории своего земельного участка стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Размещение стоянок (парковок) на территориях общего пользования возможно в случае соблюдения требований по безопасности дорожного движения при согласовании (рассмотрении) проектной документации органами по безопасности дорожного движения, администрацией поселения. 4. Определение границ земельных участков, размещение объектов капитального строительства, сооружений и строений вспомогательного использования на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проекта планировки территории. |

3.11. Градостроительный регламент территориальной зоны

объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки для сельскохозяйственного использования: - растениеводство; - выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; - выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; - садоводство; - выращивание льна и конопли; - животноводство; - скотоводство; - звероводство; - птицеводство; - свиноводство; - пчеловодство; - научное обеспечение сельского хозяйства; - питомники; -историческая; - общее пользование территории. - земельные участки для размещения общественного использования объектов капитального строительства: - коммунальное обслуживание; - лесная; - резервная леса. - объекты для: - растениеводство; - выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; - выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; - садоводство; - выращивание льна и конопли; - животноводство; - скотоводство; - звероводство; - птицеводство; - свиноводство; - пчеловодство; - научное обеспечение сельского хозяйства; - питомники; -историческая; - общее пользование территории. - земельные участки для размещения общественного использования объектов капитального строительства: - коммунальное обслуживание; - лесная; - резервная леса. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки для: - рыбоводство; - хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; - приусадебный участок личного подсобного хозяйства; - обеспечение сельскохозяйственного производства; - энергетика; - трубопроводный транспорт: - связь; - склад; - рекламный щит: - передвижное жилье; - полевой стан; малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов); -приусадебный участок личного подсобного хозяйства; - блокированная жилая застройка; - передвижное жилье. - объекты для: - рыбоводство; - хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; - приусадебный участок личного подсобного хозяйства; - обеспечение сельскохозяйственного производства; - энергетика; - трубопроводный транспорт: - связь; - склад; - рекламный щит: - передвижное жилье; - полевой стан; малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов); -приусадебный участок личного подсобного хозяйства; - блокированная жилая застройка; - передвижное жилье. 3. Вспомогательные виды использования: - тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения. | 1. Площадь земельного участка: от 600-20000 кв.м.; - объектов водоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, водоотведения, связи, телекоммуникаций, автомобильных дорог не менее 1кв.м, если иное не установлено проектом планировки и межевания территории. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 20м. 3. Минимальные отступы, измеряемые от наружных граней стен зданий, строений: а) объекты основных видов разрешенного использования должны располагаться на расстоянии не менее 3м от красных линий улиц и проездов, если иное не предусмотрено проектом планировки территории; б) от границ соседнего участка: - объекты основных видов разрешенного использования должны располагаться на расстоянии не менее 3м, либо не менее 1м в случае, если расстояние до стен зданий на соседнем участке будет не менее 6м; - здания, строения, сооружения вспомогательного использования должны располагаться на расстоянии не менее 1м; в) до стволов высокорослых деревьев не менее 4м. 4. Предельное количество этажей: - для жилых домов и нежилых зданий не более 3 надземных этажей; - для вспомогательных хозяйственных строений не более 2 надземных этажей. 5. Предельная высота зданий, строений, сооружений (за исключением шпилей, башен, флагштоков): - для зданий от уровня пола первого этажа не более 15м; - для сооружений, строений вспомогательного использования высота от уровня пола не более 7м. 6. Максимальный процент застройки земельного участка не более 60%. 7. Высота ограждения земельных участков не более 2м, за исключением высоты входных групп (ворот). 8. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота 0,5м. | 1. На территории земельных участков, расположенной со стороны улиц не допускается: - хранение строительных материалов, изделий и конструкции; - хранение, ремонт транспортных средств; - размещение мусора. 2. Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии отведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 3. Не допускается: - размещение вывесок в местах для окон. 4. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных видов разрешенного использования не допускается без устройства стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Размещение стоянок (парковок) на территориях общего пользования возможно в случае соблюдения требований по безопасности дорожного движения при согласовании (рассмотрении) проектной документации органами по безопасности дорожного движения, администрацией поселения. 5. Определение границ земельных участков, размещение объектов капитального строительства, сооружений и строений вспомогательного использования на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проекта планировки территории. 7. В территориальной зоне на территории 1% паводка запрещается выдача разрешений на строительство без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод. |

3.12. Градостроительный регламент территориальной зоны

сельскохозяйственного назначения (СХ-2)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки для сельскохозяйственного использования: - растениеводство; - выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; - выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; - садоводство; - выращивание льна и конопли; - животноводство; - скотоводство; - звероводство; - птицеводство; - свиноводство; - пчеловодство; - научное обеспечение сельского хозяйства; - питомники; -историческая; - общее пользование территории. - земельные участки для размещения общественного использования объектов капитального строительства: - коммунальное обслуживание. - объекты для: - растениеводство; - выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; - выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; - садоводство; - выращивание льна и конопли; - животноводство; - скотоводство; - звероводство; - птицеводство; - свиноводство; - пчеловодство; - научное обеспечение сельского хозяйства; - питомники; -историческая; - общее пользование территории. - земельные участки для размещения общественного использования объектов капитального строительства: - коммунальное обслуживание. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки для: - рыбоводство; - хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; - приусадебный участок личного подсобного хозяйства; - обеспечение сельскохозяйственного производства; - энергетика; - трубопроводный транспорт: - связь; - склад; - рекламный щит: - передвижное жилье; - полевой стан; малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов); -приусадебный участок личного подсобного хозяйства; - блокированная жилая застройка; - передвижное жилье. - объекты для: - рыбоводство; - хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; - приусадебный участок личного подсобного хозяйства; - обеспечение сельскохозяйственного производства; - энергетика; - трубопроводный транспорт: - связь; - склад; - рекламный щит: - передвижное жилье; - полевой стан; малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов); -приусадебный участок личного подсобного хозяйства; - блокированная жилая застройка; - передвижное жилье. 3. Вспомогательные виды использования: - тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения. | 1. Минимальная площадь земельного участка 600кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 15 м. 3. Здания, отдельно стоящие и пристроенные строения вспомогательного использования должны располагаться: - от красной линии улиц, фронтальных границ земельных участков на расстоянии не менее 5м; - от красной линии проездов, границ соседних земельных участков на расстоянии не менее 3м; - сооружения, строения вспомогательного использования на расстоянии не менее 1м от границ соседних земельных участков. 4. Предельное количество надземных этажей: - для зданий не более 3 этажей; - для строений вспомогательного использования не более 2 этажей. 5. Предельная высота (за исключением шпилей, башен, вышек связи, опор освещения): - для зданий от уровня пола первого этажа не более 15м; - для сооружений и строений вспомогательного использования от уровня пола первого этажа не более 7м. 6. Максимальный процент застройки земельного участка, включая застройку объектами вспомогательных видов использования, не более 60%. 7. Высота ограждения земельного участка не менее 1,6м. 8. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота от 0,3м до 0,8м. | 1. На территории земельных участков, расположенной со стороны улиц не допускается: - хранение строительных материалов, изделий и конструкции; - хранение, ремонт транспортных средств; - размещение мусора. 2. Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии отведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 3. Не допускается: - размещение вывесок в местах для окон; - устройство крыш синего цвета. 4. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных и условно разрешенных видов использования не допускается без устройства на территории своего земельного участка стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Размещение стоянок (парковок) на территориях общего пользования возможно в случае соблюдения требований по безопасности дорожного движения при согласовании (рассмотрении) проектной документации органами по безопасности дорожного движения, администрацией поселения. 5. Определение границ земельных участков, размещение объектов капитального строительства, сооружений и строений вспомогательного использования на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проекта планировки территории. |

3.13. Градостроительный регламент территориальной зоны

объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-1)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки для: - энергетика; - связь; - трубопроводный транспорт; - коммунальное обслуживание. - объект для: - энергетика; - связь; - трубопроводный транспорт; - коммунальное обслуживание. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки для размещения площадок для сбора твердых бытовых отходов; - Объекты для: - площадки для сбора твердых бытовых отходов. 3. Вспомогательные виды использования: - тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования, включая объекты инженерно-технического обеспечения; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Минимальная площадь земельного участка не менее 9кв.м, опор не менее 1кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее 3м, опор не менее 1м. 3. Минимальные отступы, измеряемые от наружных граней стен зданий, строений: а) объекты основных и условно разрешенных видов использования должны располагаться на расстоянии не менее 3м от красных линий улиц и проездов, если иное не предусмотрено проектом планировки территории; б) от границ соседнего участка не менее 1м; в) до стволов высокорослых деревьев не менее 4м. 4. Предельное количество этажей зданий не более 2 надземных этажей. 5. Предельная высота зданий, строений, сооружений (за исключением шпилей, башен, флагштоков) не более 12м. 6. Максимальный процент застройки земельного участка не более 80%. 7. Размеры вывесок, рекламных конструкций на зданиях: - длина не более 60% длины здания; - высота 0,3-0,8м. 8. Цвета крыш зданий и строений -- синий, серый. 9. Высота ограждения земельного участка не менее 1,6м. | 1. Не допускается размещение вывесок, рекламы в местах для окон. 2. Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии водоотведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 3. Определение границ земельных участков, проектирование, строительство объектов основных видов разрешенного использования зданий, строений, сооружений вспомогательного использования на незастроенных территориях не допускается при отсутствии проектов планировки и межевания территорий. |

3.14. Градостроительный регламент территориальной зоны

рекреационного назначения (Р)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: земельные участки для: - спорт; - природно – познавательный туризм; - охрана природных территорий; - историческая; - лесная; - лесные плантации; - резервные леса; - общее пользование водными объектами; - специальное пользование водными объектами; - гидротехнические сооружения; - запас. - объект для: - спорт; - природно – познавательный туризм; - охрана природных территорий; - историческая; - лесная; - лесные плантации; - резервные леса; - общее пользование водными объектами; - специальное пользование водными объектами; - гидротехнические сооружения; 2. Условно разрешенные виды: земельные участки для: - охота и рыбалка; - поля для гольфа или конных прогулок; - курортная деятельность; - заготовка древесины; - заготовка лесных ресурсов; - причалы для маломерных судов; - рыбоводство. Объекты для: - охота и рыбалка; - поля для гольфа или конных прогулок; - курортная деятельность; - заготовка древесины; - заготовка лесных ресурсов; - причалы для маломерных судов; - рыбоводство. 3. Вспомогательные виды использования:- аллеи, тротуары, проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; нестационарные объекты торговли; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - сооружения вспомогательного использования; - объекты инженерно-технического обеспечения; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Минимальная площадь земельного участка: - парка не менее 1,0га; - кемпинга, базы отдыха, сквера, объектов для занятий туризмом, физической культурой и спортом не менее 3000кв.м; - пляжа не менее 1000кв.м; - спортивной и игровой площадок, объекта общественного питания не менее 200кв.м. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы не менее: - не менее 50м для парка; - не менее 20м для кемпинга, базы отдыха, сквера, объектов для занятий туризмом, физической культурой и спортом; - не менее 30м для пляжа; - не менее 15м для спортивной и игровой площадок, объекта общественного питания. 3. Здания, отдельно стоящие и пристроенные строения вспомогательного использования должны располагаться: - на расстоянии не менее 3м от красной линии улиц, фронтальных границ земельных участков; - на расстоянии не менее 3м от красной линии проездов; - строения вспомогательного использования на расстоянии не менее 1м от границ соседних земельных участков. 4. Предельное количество этажей: - зданий не более 3 надземных этажей; строений вспомогательного использования не более 2 надземных этажей. 5. Предельная высота (за исключением шпилей, башен, вышек связи, опор освещения): - для зданий от уровня пола первого этажа не более 15м; - для киосков и других нестационарных объектов торговли, строений вспомогательного использования от уровня пола первого этажа не более 6м. 6. Максимальный процент застройки земельного участка, включая застройку объектами вспомогательных видов использования, не более 30%. 7. Высота ограждения земельного участка 1,6м. 8. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота от 0,5м до 0,8м. | 1. Не допускается хранение, использование, торговля, взрывоопасных, огнеопасных, опасных химических, легковоспламеняющихся материалов и веществ. 2. На территории земельных участков, расположенной вдоль улиц не допускается: - размещение строений вспомогательного использования; - хранение строительных материалов, изделий и конструкции, мусора; - хранение, ремонт транспортных средств. 3. Не допускается: - размещение вывесок в местах для окон; - устройство крыш синего цвета. 4. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных видов разрешенного использования не допускается без устройства на территории своего земельного участка стоянок (парковок) автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Размещение стоянок (парковок) на территориях общего пользования возможно в случае соблюдения требований по безопасности дорожного движения при согласовании (рассмотрении) проектной документации органами по безопасности дорожного движения, администрацией поселения. 5. Вид и цвет крыш зданий и строений, высота, вид и цвет ограждения земельных участков должны быть в едином стиле. |

3.15. Градостроительный регламент территориальной зоны кладбищ (СН-1)

| виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования: - земельные участки для: - ритуальная деятельность; - специальная. - объект права: - ритуальная деятельность; - специальная. 2. Условно разрешенные виды: - земельные участки для: - магазины; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания; - рекламный щит. - объект для: - магазины; - размещение объектов торговли; - размещение объектов общественного питания; - рекламный щит. 3. Вспомогательные виды использования: - проезды, стоянки (парковки) автотранспорта; - зеленые насаждения; - площадки с контейнерами для сбора мусора; - объекты инженерно-технического обеспечения; - киоски и другие нестационарные объекты торговли; - сооружения вспомогательного использования; - отдельно стоящие строения, пристроенные, встроенные помещения вспомогательного использования. | 1. Максимальная площадь земельного участка кладбища не более 20га. 2. Минимальная фронтальная ширина земельного участка вдоль улицы культового объекта, дома траурных обрядов, похоронного бюро, объектов торговли не менее 15м. 3. Минимальная площадь земельного участка культового объекта, дома траурных обрядов, похоронного бюро, объектов торговли 300 кв.м. 4. Минимальный отступ земельного участка кладбища от красной линии не менее 6м. 5. Здания, отдельно стоящие и пристроенные строения вспомогательного использования должны располагаться: - здания, сооружения на расстоянии не менее 3м от красной линии улиц, фронтальных границ земельных участков; - здания, сооружения на расстоянии не менее 3м от красной линии проездов; - строения вспомогательного использования на расстоянии не менее 1м от границ соседних земельных участков. 6. Предельное количество надземных этажей: - для зданий не более 2 этажей; - для строений вспомогательного использования не более 1 этажей. 7. Предельная высота (за исключением шпилей, башен, опор освещения): - для зданий от уровня пола первого этажа не более 12м; - для киосков и других нестационарных объектов торговли, строений вспомогательного использования от уровня пола первого этажа не более 5м. 8. Максимальный процент застройки не более 80%. 9. Высота ограждений кладбища, земельных участков крематория, культового объекта, дома траурных обрядов, похоронного бюро не более 2м. 10. Размеры вывесок на фасадах зданий: - длина не более 60% длины здания; - высота не более 0,3м. | 1. На территории земельных участков, расположенной со стороны улиц не допускается: - размещение строений вспомогательного использования; - хранение строительных материалов, изделий и конструкции; - хранение, ремонт транспортных средств; - размещение мусора. 2. Расположение уклона ската крыши, уклона поверхности земли в сторону соседнего участка допускается при условии отведения дождевых и талых вод на территорию своего земельного участка. 3. Проектирование, строительство, реконструкция объектов основных и условно разрешенных видов использования не допускается без устройства стоянок (парковок) для автотранспорта с числом стояночных мест, определяемом в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Размещение стоянок (парковок) на территориях общего пользования возможно в случае соблюдения требований по безопасности дорожного движения при согласовании (рассмотрении) проектной документации органами по безопасности дорожного движения, администрацией поселения. 4. Не допускается: - размещение вывесок в местах для окон; - устройство крыш синего цвета. |

».